深圳市通达智科技有限公司

Shenzhen Tongdazhi Technology

CO.,LTD

地址：深圳市龙华新区大浪华荣路科伦特低碳产业园C栋3楼

电话：13312968250  0755-23462586-801

传真：0755-28234592-806

网  址：http://www.tdzgs.com

联系人：杨艳红

桥式翼闸产品介绍

- 桥式翼闸图片

型号：TDZ-Y204                             型号：TDZ-Y209

规格:1200*300*1000MM                       规格:1200*300*1000MM

型号：TDZ-Y210                           型号： TDZ-Y228

规格:1200*300*1000MM                      规格：1200*300*1000MM

型号：TDZ-Y231                           型号：TDZ-Y258

规格：1400*300*1000MM                    规格：1200*300*1000mm

二．桥式翼闸安装示意图

安装事项：

- 按照机器编号顺序摆放，编号在同一边，

- 每两台机器间距550MM，机器摆放好后预埋膨胀螺钉，然后固定；

- 预埋线管距离机箱边缘300MM，

- 每台机器下面布两条管L1，L2，一条走电源线，一条走网络，读头需一条4芯线，每个通道之间需要一条六芯线（出厂已经配置好）；如需手动按钮线，多加一条3芯线。

三、桥式翼闸产品说明

1、设备简介
     智能翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。
     翼闸将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便将IC卡、ID卡、条码平台、指纹、人脸等识别设备集成在本设备上，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。 
分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道，如图所示：两边为单机芯，中间的为双机芯
2、主要功能及特点
2.1标准产品功能特点：
1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
4）声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
5）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
6）伸缩臂同步功能；
7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
8）断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
10）可单向或双向控制人员进出；
11）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
2.2可扩展功能：
1）计数功能；
2）机箱加长，伸缩臂材料选择；

3）计数功能：可增加计数器统计进出人数。

3、翼闸主要结构和配置
1）标准机箱 1个
2）闸板  1个
3）主控制板 1块
4）变压器 1个
5）电机 1个
6）机芯及传动部分 1套
7）红外对射 3对，可选增加

8）报警器（灯） 1个
9）方向指示板 3块

4、翼闸技术参数
1）机箱尺寸： 1200长*300宽*1000高（MM）（可选机箱加长）
2）伸缩臂长： 250mm
3）最大通道宽度：600mm
4）重量：65Kg/台
5）机箱材料： 国标(304号)不锈钢，箱盖1.5MM，箱体1.2MM（可选材料加厚）
6）驱动电机： 直流电机（24V）
7）输入接口： 开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
8）正常使用寿命：500万次
9）通信接口： RS485标准
10）LED指示灯：6个
11）读卡窗： 4个
12）检修口:4个
13）通行速度：30-40人/分钟
14）闸门开、关时间： 1秒
15）上电后进入通行状态所需时间： 3秒
16）出现故障后的自动复位时间：10秒
17）工作环境：
室内、室外（阴棚）
温度：-10℃—— 50℃
相对湿度：≤90%，不凝露

四、翼闸适应场所：
◆办公场所：商务大厦、政府机关等；

◆科教单位：院校、研究所、图书馆等；

◆商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等；

◆休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等；

◆运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

五、工程案例图

安装地点：深圳极智ESD翼闸            安装地点：江西景德镇瓷器博物馆

安装数量：3通道ESD防静电翼闸         安装数量：十通道翼闸

安装时间：2015年                    安装时间：2015年

安装地点：贵阳明钧玻璃                安装地点：广州华普广场

安装数量：2通道翼闸（2组）           安装数量：2组3通道翼闸

安装时间：2014年                      安装时间：2013年

六、产品包装图

出口产品为纸箱加木箱包装运输

国内产品为纸箱加木架包装运输

七 .门禁控制系统功能说明

- 2万张注册卡；

- 10万条存储记录；

- 多级别门禁权限管理；

- 门禁时间段管理功能

- 数据可以设定实时上传，以及定时上传模式；

- 实时监控照片，部门，卡号，门状态显示；

- 远程开门，常开，常闭功能；

- 门内人数快速查询；

- 少量权限修改快速上传功能；

- 多种开门方式，可以采用刷卡开门，卡加密码开门，多卡开门，首卡开门，多种模式可选；

- 非法刷卡报警；

- 多门互锁，反潜回功能设置；

- 可编程星期门禁时间段控制、可编程的节假日门禁时间段控制、可编程的星期常开时间段控制。

八. 读卡器

- 国际标准ISO/IEC14443A

- IC卡工作频率13.56MHZ  ，ID卡工作频率125KHZ

- 供电电压DC12V

- 响应时间<200MS

- 消耗电流<120mA

- 输出格式WG26或WG34,

- 感应距离5---10CM

- 状态指示2个LED指示灯，1个蜂鸣器

- 工作温度-10°--- +70°